建设项目环境影响报告表

项目名称：干细胞存储及细胞技术的研发与生产项目

建设单位（盖章）：保定诺未科技有限公司

编制日期：二〇一九年七月

编制单位和编制人员情况表

| 建设项目名称 | 干细胞存储及细胞技术的研发与生产项目 |
| --- | --- |
| 环境影响评价文件类型 | 环境影响报告表 |
| 一、建设单位情况 |
| 建设单位（签章） | 保定诺未科技有限公司 |
| 法定代表人或主要负责人（签字） |  |
| 主管人员及联系电话 | 孙志娟13832211209 |
| 二、编制单位情况 |
| 主持编制单位名称（签章） | 河北德龙环境工程股份有限公司 |
| 社会信用代码 | 91130605667713746P |
| 法定代表人（签字） | 黄德喜 |
| 三、编制人员情况 |
| 编制主持人及联系电话 | 邓增福 0312-3018789 |
| 1.编制主持人 |
| 姓名 | 职业资格证书编号 | 签字 |
| 邓增福 | HP00018927 |  |
| 2.主要编制人员 |
| 姓名 | 职业资格证书编号 | 主要编写内容 | 签字 |
| 邓增福 | HP00018927 | 建设项目基本情况、建设项目所在地自然环境概况、环境质量状况、评价适用标准、建设项目工程分析、项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果、结论与建议 |  |
| 四、参与编制单位和人员情况 |

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 干细胞存储及细胞技术的研发与生产项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 保定诺未科技有限公司 |
| 法人代表 | 孙志娟 | 联 系 人 | 孙志娟 |
| 通讯地址 | 保定市惠阳街369号保定中关村创新基地12号楼西单元3层 |
| 联系电话 | 13832211209 | 传真 | -- | 邮政编码 | 071000 |
| 建设地点 | 保定市惠阳街369号保定中关村创新基地12号楼西单元3层 |
| 立项审批部门 | -- | 批准文号 | -- |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 □ 技改□ | 行业类别 及代码 | 医学研究和试验发展M7340 |
| 占地面积 (平方米) | 1158.18 | 绿化面积 （平方米） | -- |
| 总投资(万元) | 500 | 其中：环保 投资（万元） | 5.5 | 环保投资占总投资比例 | 1.1% |
| 评价经费(万元) | -- | 预期投产 日期 | 2019年10月 |
| 工程内容及规模： 1项目背景 保定诺未科技有限公司于2018年5月注册成立，隶属于诺未集团。诺未集团依托中国医学科学院、北京大学、清华大学的科研成果，致力于生物技术的研发及产业转化，于2017年获得国家高新技术企业与中关村高新技术企业双荣誉认定，是一家专注于亚全能干细胞和T细胞免疫技术研发及应用的高科技企业。诺未集团拥有最高等级的亚全能干细胞国际PCT专利与全球领先的第四代细胞免疫治疗Tcm/TSCM™技术等近十项发明专利，主要开展脐带、胎盘、羊膜、自体脂肪亚全能干细胞存储等业务，同时致力于生物医学的科研与临床转化，现已在北京等地建有干细胞储存及技术研发实验室。经过多年稳定发展，诺未集团业务覆盖300多家医院，5000多个客户，已搭建起以学术推广服务为核心，免疫细胞及干细胞技术研发为两翼，集企业咨询管理、市场调研等业务为补充的多元化发展平台。 为适应市场需求及公司发展，保定诺未科技有限公司拟在保定中关村创新基地租用已有标准厂房建设“干细胞存储及细胞技术的研发与生产项目”，主要开展脐带、胎盘、羊膜、自体脂肪亚全能干细胞存储等业务，项目建成后干细胞存储量约为7000份/年。 本项目主要进行干细胞储存及细胞技术研发，不涉及具有传染可能性的微生物实验，不属P3、P4生物安全实验室和转基因实验室。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及修改单（生态环境部令第1号）的相关规定，本项目属于“107、专业实验室”中的“其他”类别，应编制环境影响报告表。河北德龙环境工程股份有限公司受保定诺未科技有限公司委托承担了本项目环境影响评价工作（委托书见附件1）。评价单位接受委托后进行了现场踏勘并收集了有关资料，在此基础上编制完成本报告表。评价报告经环境保护主管部门审查批准后，将作为本项目建设和运行期环境管理的依据。 2项目基本情况 （1）项目名称：干细胞存储及细胞技术的研发与生产项目 （2）建设性质：新建 （3）建设规模：年存储干细胞7000份（平均每位客户20份）。 （4）地理位置及周边关系 项目位于保定市惠阳街369号保定中关村创新基地12号楼西单元3层，项目中心地理坐标：N38°54'40.78"、E115°26'9.46"，地理位置详见附图1； 保定中关村创新基地12号楼为地上5层的建筑结构，本项目位于12号楼西单元3层。12号楼西单元1层为闲置用房、2层为蓝景科信有限公司用房（用途：生物基因实验室、办公）、4层为麦科特有限公司用房（用途：电子元器件组装、办公）、5层为闲置用房。 本项目东侧厂界隔建筑物承重墙为12号楼东单元建筑，12号楼东侧隔院墙为保定U谷产业园（在建）；南侧厂界隔兴业路为保定中关村创新基地4号楼，距离52m；西侧隔院内道路为电谷创业园研发大厦B座（在建）；北侧厂界隔院内道路和绿化带为保定中关村创新基地11号楼，距离25m；周边关系详见附图2。 （5）劳动定员与工作制度 劳动定员20人，不设宿舍、食堂；年工作250天，8小时工作制。 （6）项目总投资及环保投资 本项目总投资500万元人民币，其中环保投资为5.5万元，环保投资占总投资的1.1%。 （7）实施时间 计划2019年8月开工，2019年10月投入运营。 3工程内容 （1）工程组成及建设内容 本项目直接租赁建筑面积1158.18m2的标准厂房（租赁协议见附件2）进行隔断装修、设备安装，主要建设实验室、办公用房及配套辅助设施等。实验室的建设主要按照《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）和《洁净厂房设计规范》（GB50073-2013）中的相关要求执行。本项目按工程组成分为：主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程，详见下表。 表1 建设项目工程内容组成一览表 工程类别 单项工程名称 工程内容 备注 主体工程 实验区 主要包括：办公室1间、更衣间4间、工器具间1间、准备间1间、自检室1间、灭菌室2间、无菌室1间、操作室5间、质检室1间、留样室1间、气瓶间1间、洗衣间1间、物资仓库1间、冻存室2间、细胞库房1间、机房1间、卫生间1间及走廊等，共计面积约710 m2。详见平面图。 租赁已有房室进行装修建造 辅助工程 办公区 主要包括：前台、办公室4间、开放式办公区1处、会议室1间、卫生间1间等，共计面积约440m2。详见平面图。 公用工程 供水 办公生活用水依托建筑物内供水管道，水源为市政供水管网；实验室所用生理盐水按药品采购。 依托创新基地 排水 办公生活排水依托建筑物内排水管道，排入市政污水管网。 供电 电源为城市供电系统，自设配电箱等设施。 供热 建筑物冬季采暖由市政集中供热系统供给；实验过程中用热为微型电加热设备； 制冷 建筑物内夏季冷风由空调机组提供；细胞的储存采用液氮罐； / 环保工程 废水 生产无排水；生活污水（卫生间排水、洗衣废水）排入市政污水管网，最终进鲁岗污水处理厂。 / 废气 无废气排放。 / 固废 生活垃圾：室内设垃圾桶，收集后由环卫部门统一处理。 / 医疗废物：设置专用的危险废物暂存间（7.53m2），委托有相关处理资质单位处置。 / 噪声 空调机组选用低噪声设备，置于单独机房内，并采取设备基础减振、软链接等降噪措施 / （2）主要原辅材料 ①原料（实验样品） 本项目所需的实验样品为新鲜的脐带、胎盘组织。孕妇产前与公司签订协议，由医院负责对孕妇分娩后的脐带或胎盘进行采集、处理，再经公司专门人员采用专用容器低温运送至实验室。另外T细胞制备所需外周血由客户与公司签订协议后，在医院采集血液样本，再经公司专门人员送至实验室。 ②实验消耗材料 根据建设单位提供的数据，项目实验研发过程所需试剂药物及年用量见下表。 表2 实验室试剂药物消耗情况一览表 序号 原辅材料名称 规格/型号 用量 （瓶/个） 用途 1 500ml玻璃瓶装生理盐水 石家庄四药 500ml 2100 实验 2 500ml玻璃瓶装无菌水 齐都药业 500ml 35 实验 3 95%酒精（作为酒精灯原料燃烧） 安捷 5L 17.5 酒精灯原料 4 XXXX培养基 Gibico 500ml 21 细胞培养操作 5 XXXX培养基 Gibico 1L 7 细胞培养操作 6 胰酶 Gibico 50ml 10 消化液 7 胶原酶 Gibico 1g 21000 消化液 8 二甲基亚砜 WAK 50ml 17500 样本冻存 9 台盼蓝 Solarbio 50ml 3500 显微镜下细胞定量 10 抗生素 gibico 100ml 3500 实验 11 10ml移液管 nunc 10ml 1400 细胞提取、制备 12 50ml离心管 nunc 50ml 8750 细胞提取、制备 13 250ml离心管 nunc 250ml 21000 细胞提取、制备 14 流式检测管 BD 5ml 700 细胞提取、制备 15 培养皿 Corning 100mm x 30mm 2100 细胞提取、制备 16 外旋盖冻存管 Gibico 2ml 1750 样本冻存 17 75cm2透气培养瓶 nunc 75cm2 35000 细胞培养 18 细胞培养袋 TAKARA 1.8l 35000 细胞培养 19 100um细胞筛网 FALCO 100um 10.5 细胞培养 20 EP管1.5ml KIRGEN 1.5ml 3500 细胞培养 21 100-1000ulx吸头 KIRGEN 100-1000ul 1050 细胞提取 22 100-200ul吸头 KIRGEN 100-200ul 1750 细胞提取 23 封口膜 PARAFILM 10cm x 38m 1050 样本保存 24 一次性计数板 Nano EnTek 50片/盒 700 细胞计量 25 一次性血平皿 百博生物 100mm x 30mm 140 细胞计量 26 注射器 威高 50ml 105 实验用品 27 注射器 威高 10ml 120 实验用品 28 注射器 威高 20ml 60 实验用品 29 一次性手套 光明 30双/盒 70 实验用品 30 一次性手套 摩戴舒 50双/盒 25 实验用品 31 无菌脱脂纱布块 新乡华西卫材 5cm x 7cm 105包 实验用品 32 一次性帽子 新乡康民卫材 10只/包 900包 实验用品 33 一次性活性炭口罩 麦迪康 50只/盒 180包 实验用品 34 一次性包布 90cm x 90cm 7卷 实验用品 35 垃圾袋 70cm x 90cm 4丝 7000 实验废物收集 36 利器盒 1l 70 实验用品 37 二氧化碳 南飞工贸 高纯 35瓶 实验用品 38 液氮 南飞工贸 高纯 6000L 样本冻存 常用原辅材料运送至公司后，由公司质控人员及实验室相关人员来检测物料，检测合格后由质控人员填写合格单，由采购人员核对后放入物料仓库。实验室需使用物料时，提出申请，主管审批，并向仓管发出信息，双方达成一致后，仓管打印物料单，双方签字核对，实验人员领取至实验室。 主要毒性化学品理化性质见表3： 表3 主要毒性化学品理化性质 名称 理化性质 危险性、毒性 乙醇 分子式：C2H5OH，无色液体，具有特殊的、令人愉快的香味， 并略带刺激性。相对密度 0.789。熔点-144℃。沸点 78.3℃。是 一种重要的溶剂，能溶解多种有机物和无机物。易挥发，易燃 烧。闪点：12℃。燃点：423℃。其蒸气与空气混合成爆炸性气 体。遇到高热、明火能燃烧或爆炸。爆炸界限：3.3%~19%。急 性 毒 性 ： LD507060mg/kg( 兔 经 口 ) ； 7340mg/kg( 兔 经 皮 ) ； C5037620mg/m3，10 小时(大鼠吸入)。CAS 号：64-17-5，危险 货物编号 32061。 低毒，易燃烧爆炸 二甲基亚砜 分子式：（CH3）2SO。也叫 DMSO，无色透明液体，熔点18.4℃，沸点189℃，无臭，具有吸湿性，凝固点 18.5℃，闪点95℃， 燃点300℃，能与水、乙醇、丙酮、乙醚、苯、氯仿等混溶。 在一般情况下很稳定，在沸点长时间煮沸时发生分解．室温下 遇氯发生猛烈反应，易燃，蒸气与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限2.6％-28.6％(vol)。毒性低，LD5018000mg/kg。 可燃，低毒 液氮 压缩气体，熔点-210℃，沸点-196℃，无色、无臭、无毒。健 康危害：皮肤接触液氮可致冻伤。如在常压下汽化产生的氮气过量，可使空气中氧分压下降，引起缺氧窒息。燃爆危险：本品不燃，具窒息性。属第 2 类危险货品压缩气体和液化气体中 第 2 项不燃气体，CAS 号：7727-37-9，危险货物编号 22006， 具有物理危险性。 无腐蚀，不可燃，温度极低 生理盐水 生理盐水又称为无菌生理盐水。是0.9%的氯化钠水溶液，它的渗透压值和正常人的血浆、组织液都是大致一样的，所以可以用作补液(不会降低和增加正常人体内钠离子浓度)以及其他医疗用途，也常用作体外培养活组织、细胞。 无毒 培养基 培养基(Medium)是供微生物、植物组织和动物组织生长和维持用的人工配制的养料，一般都含有碳水化合物、含氮物质、无机盐(包括微量元素)以及维生素和水等。 无毒 胰酶 胰酶(Pancreatin)为助消化药。主要含胰蛋白酶、胰淀粉酶和胰脂肪酶等，胰蛋白酶能使蛋白转化为蛋白胨，胰淀粉酶使淀粉转化为糊精与糖，胰脂肪酶则使脂肪分解为甘油和脂肪酸。在中性或弱碱性条件下活性较强。在肠液中消化淀粉、蛋白质及脂肪，从而起到促进消化和增进食欲的作用。 无毒 胶原酶 胶原酶的化学名为胶原蛋白水解酶(Collagenase)，它能在生理PH和温度条件下特异性地水解天然胶原蛋白的三维螺旋结构，而不损伤其它蛋白质和组织。 无毒 （3）主要实验仪器设备及辅助设备 主要实验室仪器设备及辅助设备清单见表4。 表4 实验室仪器设备及辅助设备清单 序号 设备名称 规格/型号 数量（台/套） 用途 1 细胞培养箱 Thermo 4111 1 细胞培养 2 细胞培养箱 SANYO MCO-20A1C 7 细胞培养 3 超净台 亚泰科隆 YT-CJ-2DB 4 操作平台 4 生物安全柜 哈东联BSC-1360IIA2 1 操作平台 5 离心机 北利 DT5-4B 3 细胞收集 6 离心机 Thermo ST16 5 细胞收集 7 显微镜 LEICA Dmil 2 观察细胞 8 显微镜 Nikon Ts100 1 观察细胞 9 显微镜 37XB 1 观察细胞 10 恒温摇床 智诚 ZWY-103B 1 细胞培养 11 生化培养箱 重庆四达 SHH-1503s 1 细胞培养 12 烘箱（电加热） 博讯 GZX-9070MBE 1 干燥器械 13 灭菌锅 博讯 YXQ-LS-50S11 1 消毒 14 液氮罐（70L） Thermo locator 4 plus 1 细胞冻存 15 液氮罐（30L） 东亚 YDS-30-125 4 细胞冻存 16 超低温冰箱 Thermo TSE240V 1 样本临时保存 17 保鲜展示柜 容声 SC-280LE 1 饮料保鲜柜 18 冷柜 澳柯玛 BC/BD-323NE 1 冰柜 19 流式细胞仪 ACEA Novoc te 1 细胞分析 20 荧光定量PCR仪 ABI stepone 1 细胞计量 21 酶标仪 Thermo MULTISKANFC 1 细胞增殖分析 22 电动移液器 eppendorf S1 2 液体移取 23 电动移液器 eppendorf Easypet 3 4 液体移取 24 微量移液枪 GILSON 10-100ul 5 液体移取 25 微量移液枪 GILSON 20-200ul 5 液体移取 26 微量移液枪 GILSON 100-1000ul 5 液体移取 27 微量移液枪 GILSON 2-20ul 5 液体移取 28 微量移液枪 GILSON 0.5-10ul 1 液体移取 29 微量移液枪 GILSON 0.1-2.5ul 1 液体移取 30 8道手动移液器 大龙 50-300ul 1 液体移取 31 热合机 苏州医用 G2R-11 2 办公设备 32 打印机 Hp LaserJet M1005MFp 1 办公设备 33 台式电脑 嘉莱宝 一体机 4 办公设备 34 笔记本电脑 联想 X240 1 办公设备 35 投影仪 EPSON EB-C261MN 1 办公设备 36 打印机 BRADY BBP-12 1 办公设备 37 空调及净风机组 —— 1 空调、空气净化 38 全自动洗衣机 -- 1 工作服清洗 （4）总图布置 本项目租赁的房屋建筑面积为1150.18m2，经隔断装修和设备安装后，分为办公区及实验区。办公区位于建筑西半部分，主要设置前台、办公室、会议等。实验区位于建筑东半部分，主要功能区划分为质检室、办公室、操作室、阳性菌室、冻存室、细胞库、机房、更衣室、材料库房、危险废物暂存间等。平面布置情况详见附图3。 4公用工程 （1）给水 生产用水：实验操作过程不使用水，仅使用如：生理盐水1.05m3/a、无菌水0.018 m3/a、培养基0.012m3/a、胰酶及胶原酶0.02m3/a，总使用量为1.10m3/a,全部按药品定期采购。 生活用水：主要来自职工日常洗手、冲厕和办公区域保洁等，水源为市政供水系统。本项目职工定额20人，根据《河北省用水定额》（DB13/T 1161-2016）及本项目特点，用水量按每人50L/d计，则生活用水量为1m3/d，年用水量为250m3/a。 （2）排水 生产废水：实验操作过程中使用过的生理盐水、无菌水、培养基、胰酶及胶原酶等液体药品，均以废液形式产生，产生量按使用量100%计，约1.10m3/a。这部分废液均不外排，作为医疗废物收集储存后委托有相关处理资质单位处置。 生活污水：考虑到生活用水的性质，生活污水排放量按用水量的95%计，约为237.5m3/a，经室内下水管道进入城市排水系统，最终进入鲁岗污水处理。 图1 本项目水平衡图 （3）供电 项目用电负荷较低，主要为照明、办公电器、实验用电器及空调机组用电，电源由城市供电系统提供，建筑物内设配电箱及断电保护设备等设施。 （4）暖通 项目建筑物冬季采暖由城市集中供热系统提供，实验器械干燥采用电加热烘干箱；夏季制冷由自设空调机组提供；细胞储存采用液氮罐。 5项目合理性 （1）产业政策符合性分析 本项目主要从事干细胞存储及细胞技术研发项目，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会第9号《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订）中的规定，项目不在其“鼓励类、限制类、淘汰类”之列，属允许类建设项目；同时，本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年版）中的禁止和限制类建设项目。本项目生产设备未列入《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批、第四批）》名单内设备；项目已取得保定国家高新技术产业开发区管理委员会行政审批局备案文件，备案编号：高新区行政审批备字[2019]25号（见附件3）。 因此，本项目符合国家和地方产业政策要求。 （2）选址合理性分析 本项目位于已批复的“保定高新技术产业开发区有限公司电谷创业园项目”内，直接租赁其已建标准厂房进行建设。根据“关于保定高新技术产业开发区有限公司电谷创业园项目环境影响报告书批复”（见附件4）可知，园区定位：“引进与风电产业相配套的低污染行业（主要从事机电设备的加工与调试的企业和电子元器件加工企业）和研发机构等项目。园区原则上严禁引入高耗水、高物耗、高能耗的“两高一资”企业；产生有机废气的企业；采用落后的生产工艺或生产设备，不符合国家相关产业政策的项目；产生工业废水并需治理的企业；涉及重金属污染的企业”。 本项目主要从事干细胞存储及细胞技术研发，不属于“两高一资”企业，生产过程中不产生有机废气、工业废水，不涉及重金属污染，采用的先进的工艺和设备，与电谷创业园的定位相符。本项目所在地土地性质为一类工业用地（用地规划图见附图4），保定高新技术产业开发区有限公司已取得国土部门的出具的土地使用证“保定市国用（2013）第130600006521号”（详见附件5）。 综合上所述，本项目属于高新技术产业范畴，与区域发展定位及土地使用性质相符。项目的选址是合理的。 （3）“三线一单”符合性分析 “三线一单”包括生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 ①生态保护红线 根据《河北省生态保护红线》，全省生态保护红线按类型分为重点生态功能区红线、生态环境敏感脆弱区红线、禁止开发区（各类保护地）红线三大类。本工程不涉及生态保护红线区，见附图5。 ②环境质量底线 本项目各污染物均采取了有效的治理措施，本项目在落实本评价提出的环保措施后，环境影响是可接受的，不会触及环境质量底线。 ③资源利用上线 本项目租赁已有标准厂房，不涉及新增占地内容。运行过程中除消耗一定的电能和生活用水外，无其它资源消耗。不会触及资源利用上线。 ④环境准入负面清单 本项目未列入保定市主体功能区负面清单，且已取得保定国家高新技术产业开发区管理委员会行政审批局备案，符合区域产业定位。 综上，本项目建设符合“三线一单”相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租赁已有的空厂房建设干细胞技术研发及储存项目， 因此无与本项目有关的原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

1地理位置 保定市位于太行山东麓，冀中平原西部。北纬38°10′～40°00′，东经113°40′～116°20′之间。北邻北京市和张家口市，东接廊坊市和沧州市，南与石家庄市和衡水市相连，西部与山西省接壤。市中心北距北京140km，东距天津145km，西南距石家庄125km，直接可达首都机场、石家庄正定国际机场及天津、秦皇岛、黄骅等海港。 项目位于保定市惠阳街369号保定中关村创新基地12号楼西单元3层，项目中心地理坐标：Ｎ38°54'40.78"、Ｅ115°26'9.46"，地理位置详见附图1； 2地形地貌 保定市总面积22113km2，其中山区面积11056 km2，平原面积8624 km2，洼地面积2432 km2。保定市地势自西北向东南倾斜，由于地质内外应力的作用，地貌分异非常明显，山地、丘陵、山麓平原、洼淀自西向东依次排列，界限清晰。本项目所在区域地形较为平坦，地表以工建筑和人工绿化植被为主。 3气象条件 保定市属欧亚东部温带半湿润季风区域，冬季盛行大陆吹向海洋的干冷冬季风，夏季盛行由海洋吹向大陆的湿热夏季风，春秋则为过渡性季节，常有南北风交替出现的现象。季风特征显著，故四季分明。年平均气温12.9℃，以七月份为最热，月平均气温26.5℃；1月份最冷，月平均气温-2.9℃。年平均降水量552.9mm，主要集中在6、7、8月份。年均蒸发量1566.0mm，年内最大蒸发量出现在5、6月份。冻土期为11月到次年3月，最大冻土厚度为46cm。无霜期平均为178天。地面气流明显受太行山山脉影响，主导风向为SSW，次主导风向为NNE，多年平均风速为1.78 m/s，最大风速为18.7m/s，年平均静风频率为23.9％。 4水文 保定市位于海河流域大清河水系的中上游。大清河上游分为南北两支。北支水系上游为拒马河，自张坊出山口以下分为南、北拒马河。境内水系的最大特点是呈扇形分布，自成水系。主要行洪河道有5条，即永定河、白沟河、南拒马河、新盖房分洪道和潴龙河，河道总长202km，堤防总长372km；一般行洪河道9条，河道总长236km，堤防总长393km。白洋淀周边堤防长153km。还有众多的支流行洪排水河道分布于山区、平原。 流经市区的河流有一亩泉河、侯河、府河和护城河，属海河流域大清河水系。与本项目最近的地表水体为护城河，中间隔建筑物、道路等相距150m。本项目与该地表水体无直接水力联系。 5动植物资源 项目所在区域以人工绿化植被为主。因人类活动较为频繁，该区域动物多以鸟类、鼠类等伴人性动物为主，无珍惜野生动物存在。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1环境空气质量现状调查与评价 根据河北省保定市环境监测中心提供的《保定市环境质量报告书》（2017），保定市区域环境空气质量现状见表5。 表5 区域空气质量现状 污染物 年评价指标 现状浓度 （μg /m3） 标准值 （μg /m3） 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 29 60 48.3 不达标 第98百分位数日平均质量浓度 92 150 610.3 NO2 年平均质量浓度 50 40 125.0 第98百分位数日平均质量浓度 113 80 141.3 PM10 年平均质量浓度 135 70 192.9 第95百分位数日平均质量浓度 309 150 206.0 PM2.5 年平均质量浓度 84 35 240.0 第95百分位数日平均质量浓度 221 75 294.7 CO 年平均质量浓度 1300 4000 32.5 第95百分位数日平均质量浓度 3600 10000 32.5 O3 日最大8h平均质量浓度年均值 113 - - 日最大8h第90百分位数日平均质量浓度 218 160 136.3 根据上表判定，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 2水环境质量现状调查与评价 根据保定市生态环境局发布的《2019年3月保定市国、省控水环境质量月报》可知：市区地下水一亩泉水质达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3声境质量现状调查与评价 项目所在区域主要噪声源为兴业路交通车辆噪声，因兴业路为城市支路且车流量较小，区域声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据项目位置及污染物排放特征，结合项目周围环境敏感点分布情况及环境功能要求，确定本项目无需要保护的环境目标。

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气 项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准。 二级标准浓度限值 SO2 NO2 PM10 PM2.5 TSP O3 CO 年平均 60 40 70 35 200 日最大8小时平均160 —— 24小时平均 150 80 150 75 300 4mg/m3 1小时平均 500 200 -- -- -- 200 10 mg/m3 表6 环境空气污染物基本项目浓度限值 单位：µg/m3 2.地下水 项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表7 地下水环境质量标准 污染物项目 标准值 pH 6.5—8.5 氨氮 ≤0.5mg/L 总硬度(以CaCO3计) ≤450mg/L 溶解性总固体 ≤1000mg/L 耗氧量（CODMn法） ≤3.0mg/L 硝酸盐（以N计） ≤20mg/L 亚硝酸盐（以N计） ≤0.02mg/L 氟化物 ≤1.0mg/L 硫酸盐 ≤250mg/L 氯化物 ≤250mg/L 3.声环境 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准； 表8 声环境质量标准 Leq：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废气 项目运行期无废气排放。 2.废水 项目运行期无生产废水排放。职工办公生活污水经市政管网排入鲁岗污水处理厂。生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，同时需满足鲁岗污水处理厂设计进水指标。 表9 废水排放执标准 单位：mg/L 项目 COD BOD5 SS NH3-N TN TP 鲁岗污水厂设计进水指标 ≤500 ≤265 ≤465 ≤50 ≤65 ≤12 GB8978-1996三级标准 ≤500 ≤300 ≤400 —— —— —— 3.噪声 项目运行期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 4.固体废物 运行期间产生的生活垃圾、一般工业固体废物处置按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单要求执行； 危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及修改单、《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]199 号）和《危险废物转移联单管理办法》中的规定。 医疗废物的收集、储存、运输及处置执行《医疗废物管理条例》（2003年6月16日国务院令380号）、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》（2003年10月15日卫生部令第36号）中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据河北省环境保护厅《关于启动做好“十三五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》（冀节减办[2016]2号）要求，并结合该项目的污染源及污染物排放特征，将COD、NH3-N、TN、TP、SO2、NOx、VOCs、颗粒物作为污染物总量控制因子。 项目运行期间无废气排放、无生产废水排放。运行期间职工生活污水较少，且污染物浓度较低满足排放标准后经市政排水管网进入鲁岗污水厂处理。 建议本项目总量控制指标为：SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0t/a、VOCs0t/a；COD0t/a、NH3-N 0t/a、TN0t/a、TP0t/a。 |

# 建设项目工程分析

一、工艺流程简述（图示）： 根据项目特点，项目环境影响因素的产生可分为两个阶段，即施工期和运营期。 1.施工期 本项目直接租赁保定中关村创新基地12号楼西单元3层建筑进行室内改造，不涉及土建施工，只有房屋内装修工程及设备安装工程。施工期工艺流程见图1： 图2 施工期流程图 2.运营期 本项目运营期工艺包括干细胞存储、复苏和T细胞的制备三个工艺流程。 （1）干细胞储存工艺流程 ①项目所需的实验样品为新鲜的脐带及胎盘组织。孕妇产前与公司签订协议，由医院负责对孕妇分娩后的脐带或胎盘进行采集和处理（清除附着的污物），再经公司专门人员采用手提式医用保温箱低温运送至实验室。 ②在无菌条件下取出脐带及胎盘组织，并去除组织中的血管，并取得部分组织。此工序会有废弃脐带、胎盘组织产生，作为医疗废物储存于危险废物暂存间内，不排放； ③使用生理盐水将组织冲洗3次。此工序会的冲洗废水产生，使用容器收集后，作为医疗废物储存于危险废物暂存间内，不排放； ④冲洗后，将组织在离心管内剪碎至1mm×1mm×1mm大小；离心管属于一次性实验用品，作为医疗废物储存于危险废物暂存间内，不排放； ⑤加入胶原酶，置于37℃，120rpm摇床上进行消化60min后取出； ⑥加入生理盐水进行稀释； ⑦使用过滤网去除未消化组织块。使用容器收集后，作为医疗废物储存于危险废物暂存间内，不排放； ⑧收集过滤后的溶液，进行离心操作3次，以洗净胶原酶；离心过程产生的废细胞液作为医疗废物储存于危险废物暂存间内，不排放； ⑨将细胞移入75cm2细胞培养瓶后，置于5% CO2培养箱37℃静置，培养，每2-3天观察细胞并换液，达到规定数量后收集细胞悬液，置于-196℃液氮罐内冻存。此工艺会有废移液管、废细胞液产生，作为医疗垃圾储存于危险废物暂存间内，不排放； 干细胞存储工艺流程及产污环节见下图： 图3 干细胞储存工艺流程及产污节点图 （2）干细胞复苏工艺流程 ①将干细胞冻存管从液氮罐中取出； ②放入盛有 36℃-37℃水的恒温水浴锅中解冻； ③经消毒后，在超净台中打开冻存管； ④用吸管吸出干细胞悬液，装入离心管中，再补加培养液，吹打使干细胞悬浮；此工序有废冻存管产生，作为医疗垃圾储存于危险废物暂存间内，不外排； ⑤低速离心5-10min，弃上清后，再重复2次用培养液漂洗、离心。此工序中有废弃离心上清液产生，集中收集后作为医疗废物储存于危险废物暂存间内，不外排； ⑥加入培养液适当稀释后，再装入培养瓶中，置于温箱培养；此工序有废离心管产生，作为医疗废物储存于危险废物暂存间内，不外排； ⑦次日更换一次培养液后，再继续培养。此工序中有废培养基产生，经高温灭活处理后作为医疗废物储存于危险废物暂存间内； ⑧达到要求数量后，停止传代培养，收集细胞备用。此工序中有废培养瓶产生，作为医疗废物储存于危险废物暂存间内； 干细胞复苏工艺流程及产污环节见下图： 图4 干细胞复苏工艺流程及产污节点图 （3）T细胞制备工艺流程 T细胞制备工艺流程及产污环节见下图： 图5 T细胞制备工艺流程及产污节点图 ①在医院采集客户外周血，再经专人将外周血运送至实验室； ②检查采血管是否有凝血或漏血情况。此工序中若发现有不合格血液样品，作为医疗废物集中收集后储存于危险废物暂存间内； ③无菌环境下去除采血管上的圆帽，同时准备淋巴细胞分离液；此工序有废采血管产生，作为医疗废物集中收集后储存于危险废物暂存间内，不外排； ④将抗凝血平分至离心管内，按比例添加生理盐水进行稀释；此工序有废采血管产生，作为医疗废物集中收集后储存于危险废物暂存间内，不外排； ⑤用移液管将抗凝血加入含有淋巴细胞分离液的离心管内；此工序有废移液管产生，作为医疗废物集中收集后储存于危险废物暂存间内，不外排； ⑥用离心机进行离心后，细胞产生分层； ⑦抽取淋巴细胞层后，用适量生理盐水进行离心洗涤3次。洗涤工序产生的废液作为危险废物，使用专用容器收集后储存于危险废物暂存间内； ⑧悬浮细胞后，按比例取部分细胞，用稀释细胞悬液计数。此工序产生的废弃细胞液，使用专用容器收集后，作为医疗垃圾储存于危险废物暂存间内； ⑨根据细胞总数添加培养基进行培养，置于37℃5%CO2孵箱中进行培养，扩增，备用。 二、主要污染工序 1.施工期 项目施工期主要为房屋内部装修阶段，包括房屋分隔、内部墙体粉刷，地砖铺设及设备安装等。环境污染问题主要为：施工噪声、扬尘、生活污水、建筑垃圾和生活垃圾。这些污染贯穿于整个施工过程，但不同污染因子在不同施工阶段污染强度不同。 2.运营期 本项目不设厨房，无备用发电机等产生废气的设备。整个实验过程均使用一次性用品，无需清洗。运行过程主要污染源为：生活污水，空调机组噪声，办公生活垃圾、废弃包装物、医疗废物等。 表10 项目运营期污染源与污染因子识别 污染物 污染来源 污染因子 废气 无 无 废水 职工日常生活污水 pH、COD、BOD5、SS、氨氮 噪声 洁净间配套空调机组 设备噪声 固体废物 实验室研发过程 医疗废物 感染性废物：废弃一次性手套、口罩，废细胞液、培养液等，冲洗废液，生物安全柜废过滤网等 损伤性废物：废注射器。废离心管、移液管、培养皿、冻存管、培养瓶等 病理性废物：废弃脐带、胎盘组织，废弃血液样本 工业固废 一次性耗材的外包装（塑料袋、纸箱/盒等） 办公室、卫生间 生活垃圾 三、污染源强分析 1.施工期 （1）施工废气 扬尘：项目施工期主要为房屋内部装修，无土建施工，且均在室内进行。施工扬尘产生量较小，以无组织形式排放。 装修废气：房屋装修过程中，使用油漆进行喷涂施工时，有有机溶剂挥发，主要为甲醛及微量苯系物等。由于实验室属洁净无菌区，故装修时将全部使用环保漆，其废气污染物产生量较少，属无组织排放。 （2）施工噪声 施工期主要噪声源为：电钻、电锤、手工钻、无齿锯、抛光机等，噪声值达95-105 dB（A）。施工期主要噪声设施及声级值见下表。 表11 施工期主要噪声设备及声级值 声源 声源强度dB(A) 电钻 100-105 电锤 100-105 手工钻 100-105 无齿锯 100-105 角向磨光机 100-105 （3）施工废水 装修施工期间主要废水为施工人员的生活污水（洗手及冲厕废水）。本项目施工人员约10人，其用水量按每人每天50L计，则生活用水量约为0.5m3/d，以排水系统0.9计，排水量为0.45m3/d。本项目租赁的房屋内已建有卫生间并连通市政下水管道，废水经市政管网进入鲁岗污水厂处理。 （4）施工固废 项目施工期将会产生建筑垃圾、生活垃圾。建筑垃圾主要来自装修作业过程，包括碎砖瓦、废木料、废金属、废弃装修物料等杂物。施工期间，施工人员约10人，生活垃圾按每人每天1kg计，施工人员生活垃圾产生量为10kg/d。本项目由专业装修公司承包施工，施工期间产生的各类固废由装修公司根据环保要求进行处理。 2.运营期 （1）废气污染源 本项目建成运营后，建筑物冬季采暖由市政集中供热系统提供，不设食堂及燃油备用发电机，无废气产生及排放。 （2）水污染源 运营期产生的废水主要为员工生活污水。包括员工日常洗手、冲厕、洗衣、保洁产生的污水，主要水污染因子为pH、COD、BOD5、SS和氨氮。根据《河北省用水定额》（DB13/T 1161-2016）及本项目特点进行计算。 表12 项目用排水量一览表 名称 数量 用水 定额 日用水 m3/d 年用水量 m3/a 排放系数 排水量 m3/d 排水量 m3/a 日常生活 20人 50L/人·d 1 250 0.95 0.95 237.5 根据《给排水设计手册》第5册中生活污水水质数据，生活污水水污染物指标浓度取值为COD：250～350mg/L、BOD5：150～250mg/L、SS：200～300mg/L、NH3-N：25～40mg/L。本评价水污染物指标浓度取最大值，即项目水污染物产生浓度为COD：350mg/L、BOD5：250mg/L、SS：300mg/L、NH3-N：40mg/L，则本项目生活污水水污染物产生情况为COD：0.08t/a、BOD5：0.06t/a、SS：0.07t/a、NH3-N：0.01t/a。 生活污水污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及鲁岗污水处理厂设计进水指标，经市政管网排入鲁岗污水处理厂。 （3）噪声污染源 本项目实验室内所用设备均为小型实验仪器，噪声源强较小，运营期主要来自配套空调机组运行时产生的噪声，根据类比调查，该项目主要的噪声源及噪声强度见表13。 表13 建设项目噪声污染源情况统计表 噪声源名称 数量（台） 声源位置 噪声强度[dB(A)] 声源特点 空调机组 1 南侧厂界处 70-80 连续、稳定声源 （4）固体废物 ①一般工业固废：本项目生产过程中的固体废物主要来自少量废弃包装物（如：实验用耗材的外包装等），一般工业固废产生量约为0.7t/a。经收集后放入室外生活垃圾箱，依托环卫部门处置。 ②生活垃圾：主要为职工日常生活产生的生活垃圾，工作人员共20人，生活垃圾产生量按照每人0.5kg/d计算，年工作250天，则本项目生活垃圾产生量为10kg/d，合计2.5t/a。经收集后放入室外生活垃圾箱，依托环卫部门处置。 ③危险废物 项目运营期产生的危险废物包括实验过程产生的废弃脐带及胎盘组织、离心后废细胞液、废血液、废离心管、移液管、废一次性口罩手套、实验室冲洗废液、废培养基等医疗废物。产生情况详见下表。 表14 本项目危险废物产生情况一览表 危险废物名称 废物类别 编号 废物代码 主要成分 产生量t/a 医疗废物 感染性废物 HW01 831-001-01 废弃一次性手套、口罩 0.05 废细胞液、培养液 0.05 器皿冲洗废液 1.05 生物安全柜废过滤网 0.01 损伤性废物 831-002-01 废注射器 0.11 废离心管、移液管 0.35 废培养皿 0.03 废冻存管、培养瓶 0.15 病理性废物 831-003-01 废弃脐带、胎盘组织、废弃血液样本 0.35 合计 2.15 本项目实验区域内设有1间7.53m2的危险废物暂存间，用于暂存上述各类危险废物，并委托有相关危险废物处置资质单位定期收集处置。危险废物暂存间的设置按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及修改单的要求执行。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 水污 染物 | 生活污水 | 污水量 | 237.5m3/a | 237.5m3/a |
|  |  | COD | 350mg/L；0.08t/a | 350mg/L；0.08t/a |
|  |  | SS | 300mg/L；0.07t/a | 300mg/L；0.07t/a |
|  |  | BOD5 | 250mg/L；0.06t/a | 250mg/L；0.06t/a |
|  |  | NH3-N | 40mg/L；0.01t/a | 40mg/L；0.01t/a |
| 固体废物 | 办公室、卫生间 | 生活垃圾 | 2.5t/a | 2.5t/a |
|  | 实验室 | 一般工业固废 （废外包装物） | 0.7 t/a | 0.7 t/a |
|  |  | 医疗废物 （HW01） | 2.15 t/a | 0 |
| 噪声 | 空调机组 | 噪声 | 70-80 dB(A) | ≤60 dB(A) |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响： 本项目租用已有房屋进行实验研发，没有对场地进行大规模的施工、改造等破坏原有生态的活动，不破坏自然植被及野生动物，因此项目对周边生态环境无影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期主要为房屋内部装修及设备安装等，主要环境影响为施工噪声、扬尘、生活污水、建筑垃圾和生活垃圾。 1.施工废水环境影响分析 施工期废水主要为施工人员的生活污水（洗手及冲厕废水），排水量为0.45m3/d，水质较为简单，水污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及鲁岗污水处理厂设计进水指标。本项目租赁的房屋内已建有卫生间并连通市政下水管道，废水经市政管网进入鲁岗污水厂处理，不会对区域水环境产生影响。 2.施工废气环境影响分析 房屋内部装修过程中扬尘产生量较小，以无组织形式排放。由于由于实验室属洁净无菌区，装修时涂料及装修材料的选取应按照《室内装修材料10项有害物质限量》的规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素，优先采用已取得国家环境标志认可委员会批准，并被授予环境标志的建筑植物和产品，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》、《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求。 项目装修结束后，室内空气应进行检测，达到《室内空气质量标准》后方可投入使用。装修过程产生的废气属无组织排放，装修结束后即消失，不会地周边大气环境质量造成污染影响。本项目将全部使用环保漆，其废气污染物产生量较少，属无组织排放。 3.噪声环境影响分析 项目施工期噪声源主要有电钻、电锤、手工钻、无齿锯、抛光机等，高噪声值达95-115dB(A)。项目在施工期采取的噪声防治措施如下： ①对装修原料的装卸、搬运应轻拿轻放，严禁抛掷，装修原材料运输车辆进入基础院内后应禁止鸣笛，材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料，严禁夜间装卸材料； ②向附近单位征求施工强噪声源比较合适的作业时段，合理安排作业时间，积极听取附近单位的意见，避免施工噪声对附近单位造成声污染。 ③加强施工噪声管理，减少人为噪声。 通过严格的施工管理，尽可能的使施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，不会对周围声环境敏感点产生明显影响。 4.固体废物环境影响分析 项目施工期将会产生建筑垃圾、生活垃圾。建筑垃圾主要来自装修作业过程，包括碎砖瓦、废木料、废金属、废弃装修物料等杂物。施工期间，生活垃圾经收集后依托环卫系统清运。本项目由专业装修公司承包施工，施工期间产生的各类建筑垃圾由装修公司根据环保要求运至专门的建筑垃圾场处理。 采取上述措施后，项目施工期间的固体废物不会对周围环境产生污染影响。 5.环境管理简要分析 项目在施工期应与装修施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受当地环保部门监督、管理。 综上所述，本项目施工期的影响是暂时，在施工结束后，影响即消失。只要认真制定和落实工程施工期应采取的环保措施，工程施工对环境的影响可得到消除或有效控制。

运营期环境影响分析 1.环境空气影响分析 本项目建成运营后，建筑物冬季采暖由市政集中供热系统提供，不设食堂及燃油备用发电机，原辅料中使用的少量乙醇作为酒精灯燃料使用，本项目运营期间无大气污染物产生。 2.水环境影响分析 本项目无生产废水外排，排水主要为员工日常生活污水（洗手、冲厕、洗衣、保洁污水），污水中主要水污染因子为COD、BOD5、SS和氨氮。根据工程分析，项目运营期排水量为0.95m3/d、237.5m3/a。污水中各污染物产生量分别为： COD：0.08t/a（350mg/L）、BOD5：0.06t/a（250mg/L）、SS：0.07t/a（300mg/L）、NH3-N：0.01t/a（40mg/L）。 生活污水经卫生间下水管排放，该区域处于市政污水管网收水范围，目前已配套有建全的污水管网。本项目生活污水污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及鲁岗污水处理厂设计进水指标，经市政管网排入鲁岗污水处理厂，不会对区域水环境产生污染影响。 3.声环境影响分析 本项目实验室内所用设备均为小型实验仪器，噪声源强较小，运营期主要来自实验区配套空调机组运行时产生的噪声，源强70-80 dB(A)。空调机及空气净化机组均设置在设备机房内，通建筑墙体隔声、设置减振软接头，噪声值低于60 dB(A)，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，不会对周边造成污染影响。 4.固体废弃物环境影响分析 本项目运营期产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。 （1）一般工业固废 本项目生产过程中的固体废物主要来自少量废弃包装物，一般工业固废产生量约为0.7t/a。分类、集中收集后，能回收利用的进行回收利用，不能回收的纳入中关村创新基地内的生活垃圾箱，由环卫部门清运至生活垃圾填埋场处理，对周围环境影响较小。 （2）生活垃圾 本项目劳动定员20人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·日，年工作250天，则本项目生活垃圾产生量为10kg/d，合计2.5t/a。生活垃圾经分类收集后，纳入中关村创新基地内的生活垃圾箱，由环卫部门清运至生活垃圾填埋场处理，对周围环境影响较小。 （3）危险废物 根据环境保护部关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告（公告 2017年 第43号）中的有关要求，分析论证本项目危险废物产生量、种类及判定依据、处理处置措施及环境风险进行分析。 ①危险废物产生量、种类及属性判定 根据环境保护部关于发布《建设项目危险废物环境影响评价指南》的公告（公告 2017年 第43号）中的相关规定“对于生产工艺成熟的项目，应通过物料衡算法分析估算危险废物产生量”。 本项目为小型实验室项目，工艺相对较为成熟，废物产生量根据原辅料物料衡算计算得出，项目运营期产生的医疗废物包括实验过程产生的废弃脐带及胎盘组织、离心后废细胞液、废血液、废离心管、移液管、废一次性口罩手套、实验室冲洗废液、废培养基等，产生量约为2.15t/a。根据《国家危险废物名录》，以上固体废物均属危险废物。 项目危险废物汇总见表15。 表15 危险废物汇总表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 （t/a） 产生 工序 及装 置 形态 主要成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 医疗废物 医疗废物 HW01 831-001-01 0.05 实验 操作 固态 废弃一次性手套、口罩 每天 In 经消毒后类收集，暂存在危险废 物暂间，委托有相关危险废物处理资质单位处置 0.05 液态 废细胞液、培养液 每天 In 1.05 液态 器皿冲洗废液 每天 In 0.01 固态 安全柜废过滤网 每年一次 In 831-002-01 0.11 固态 废注射器 每天 In 0.35 固态 废离心管、移液管 每天 In 0.03 固态 废培养皿 每天 In 0.15 固态 废冻存管、培养瓶 每天 In 831-003-01 0.35 固态 废弃脐带、胎盘组织、血样 每天 In ②危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 建设单位在实验区内设置专门的危废暂存间，产生的危险废物均放置于危废暂存间。危废暂存间地面必须采取防渗措施，可采用2mm 厚高密度聚乙烯或防渗效果等同的其他防渗材料进行防渗，保证渗透系数小于10 -12cm/s。装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。建设单位应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定，同时其收集、运输、包装等应符合《危险废物污染防治技术政策》中的有关规定。 危废暂存间具备防风、防雨、防晒措施，暂存间地面进行防渗、耐腐蚀层，地面无裂隙，设置明显的危废标志牌，要求各类危废应用专用容器收集后放置于暂存间内，贮放期间危废暂存间封闭，贮放危废容器应及时加盖或封闭，因此危废贮放期间不会对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标可能造成的影响。项目危险废物贮存场所（设施）基本情况见表16。 表16 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存周期 废弃一次性手套、口罩，生物安全柜废过滤网 医疗废物 HW01 831-001-01 实验室 7.53m2 袋装 48小时 废细胞液、培养液 桶装 废注射器。废离心管、移液管、培养皿、冻存管、培养瓶 831-002-01 袋装 废弃脐带、胎盘组织，废弃血液样本 831-005-01 袋装 ③运输过程的环境影响分析 各类危险废物从实验操作间由实验人员及时收集并使用专用容器贮放于危废暂存间，不会产生散落、泄漏等情况。危险废物厂外转运由有资质的危废处置单位负责，危险废物由专用容器收集，专车运输。运输过程按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料，运输过程不会对环境造成影响。 ④对危废资质单位的要求 由于本项目现处于前环保手续办理阶段，故尚未与相关单位签订危险废物处理协议。根据项目的危险废物类别，环评要求：应与项目周边有资质的危险废物处置单位签订协议，协议对方应具备《医疗废物经营许可证》等相关资质手续，并能处理本项目产生的废物类别。 ⑤危险废物风险分析 本项目产生的危险废物集中收集后委托具有相关处理资质单位处理，设置单独危险废物储存间用于危险废物的临时存放。危废暂存间具备防风、防雨、防晒措施，暂存间地面进行防渗、耐腐蚀层，地面无裂隙，设置明显的危废标志牌，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定，同时其收集、运输、包装等应符合《危险废物污染防治技术政策》中的有关规定。危险废物对环境的风险可控。 综上，项目运营期固体废物通过以上措施处理后，可以得到及时、妥善的处理和处置，不会造成二次污染，对周围环境影响小。 5.环境风险分析 （1）风险评级目的 环境风险评级是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运行期间可能发生的突发性事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 （2）环境风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）/《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目涉及到的危险化学品主要为：乙醇（最储存量25L； 临界储存量500t）和二甲基亚砜（最大储存量100mL；临界存量无相关文件资料），均属于低毒、可燃液体。根据重大危险源辨识，本项目环境风险潜势为I。 （3）评价工作等级划分 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的规定：环境风险潜势为I，可只进行简要分析。 （4）风险防范措施 ①危险化学品数量应该保持最小量，并与使用量和保存期限相对应； ②危险化学品贮存按《常用危险化学品贮存通则》（GB15603）要求贮存，除日常使用的药剂外，不贮存危险化学品。 ③危险化学品须全生命周期监控，涉及危险化学品的申请、采购、领用、使用、回收、销毁的各环节须有详细的记录，所有记录保存期限不得少于2年。 ④制定使用危险化学品的安全管理规章制度、安全操作规程；制定并落实实验室使用危险化学品的巡视检查制度和环境事故隐患排查整改制度。 项目采取有效地风险防范措施，可以有效的降低环境风险事故的发生率。本评价认为，建设单位采取如上措施后，项目的建设对环境存在的风险较小，是可以接受的。 6.环境管理与监测计划 （1）环境管理 环境管理的目的不仅提出适当的缓解措施，同时应建立必要的监管制度与机构，以确保项目实施符合环境法规并使环境评价提出的缓解措施得到落实。建立此类环境管理机构旨在不断规范工程的营运期的环境保护行为，预防、减少及消除不利环境影响。 ①根据国家有关规定，环保管理工作实行企业法人负责制，并配备专职人员1名，负责企业环境保护监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 ②根据环保管理部门的要求，严格执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等，每年对上年排污情况进行自查，并向上报《河北省排放污染物申报登记表》。 ③污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业日常管理工作的范畴，落实责任人。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。 （2）排污口规范化管理 各 污 染 源 排 放 口 应 设 置 专 项 图 标 ， 执 行 《 环 境 图 形 标 准 排 污 口 （ 源 ）》 （GB15563.1-1995）要求，各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采 用绿色，图形颜色采用白色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰完整。 本项目运营后无废气产生，不设废气排放口；运营期间无生产废水排放，职工日常生活污水经建筑物内下水管道进入市政管网，最终进入鲁岗污水处理厂处理，本项目无单独废水排放口；在本项目危险废物暂存间需设置固定式标志牌，见下图： （3）建设项目污染物排放清单 建设项目实施后污染物排放清单见表17： 表17 建设项目污染物排放清单一览表 项目 内容 工程组成 主体工程 实验区主要包括：办公室1间、更衣间4间、工器具间1间、准备间1间、自检室1间、灭菌室2间、无菌室1间、操作室5间、质检室1间、留样室1间、气瓶间1间、洗衣间1间、物资仓室1间、冻存室2间、细胞库房1间、机房1间、卫生间1间及走廊等，共计面积约710 m2。 辅助工程 办公区主要包括：前台、办公室4间、开放式办公区1处、会议室1间、卫生间1间等，共计面积约440m2。 公用工程 供水：生活用水依托市政供水管网；实验室所用生理盐水按药品采购。 排水：生活排水依托建筑物内排水管道，排入市政污水管网。 供电：电源为城市供电系统，自设配电箱等设施。 供热：建筑物冬季采暖由市政集中供热系统供给。夏季制冷由自建空调机组提供。 环保工程 废气、废水、噪声等环保设施，详见下文。 原辅材料 原料：新鲜的脐带、胎盘组织及外周血。实验耗材：各类试剂、药物及实验物品等。 环保措施及污染排放情况 本项目无废气排放 废水 治理对象 环保措施 排放浓度 治理效果 总量 生活污水 经建筑物内下水管道进入市政污水管网，最终进入鲁岗污水处理厂 COD：350mg/L 满足GB8978-1996表4三级标准，同时满足鲁岗污水处理厂进水指标 0.08t/a SS：300mg/L 0.07t/a BOD5：250mg/L 0.06t/a NH3-N ：40mg/L 0.01t/a 噪声 治理对象 污染物类型 环保措施 治理效果 空调机组 噪声、振动 设置在设备机房内，通建筑墙体隔声、设置减振软接头 厂界满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 固废 治理对象 污染物 环保措施 治理效果 职工办公生活 生活垃圾 分类收集，环卫部门定期清理处理。 满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改中相关要求 实验区 一般固废 危险废物 HW01 设置危险废物暂存间，并进行防渗、防腐等处理，设置危废标志牌。危废经消毒后，分别收集存放在暂存间内。委托有处理资质单位处置。 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及修改单相关要求 排污口信息 运营后无废气产生，不设废气排放口；运营期生活污水经建筑物内下水管道进入市政管网，无单独废水排放口；危险废物暂存间需设置固定式标志牌。 企业 信息公开 公开 内容 根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第31号)的有关规定，企业应建设专门机构对本单位真实环境信息进行公开，公开内容应包括项目工程内容及污染物排放信息，主要公开内容如下： （1）基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； （2）排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量，以及执行的污染物排放标准； （3）防治污染设施的建设和运行情况； （4）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； （5）其他应当公开的环境信息。 公开 方式 根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第31号)的有关规定，企业可采取如下公开方式： （1）公告或者公开发行的信息专刊； （2）广播、电视等新闻媒体； （3）信息公开服务、监督热线电话； （4）本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； （5）其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 （4）企业信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的有关规定，企业应建设专门机构对本单位真实环境信息进行公开，公开内容应包括项目工程内容及污染物排放信息，主要公开内容如下： ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案； ⑥其他应当公开的环境信息。 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的有关规定，企业可采取如下公开方式： ①公告或者公开发行的信息专刊； ②广播、电视等新闻媒体； ③信息公开服务、监督热线电话； ④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； ⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 （5）环境监测管理计划 ①废气：无废气排放口，不设废气监测计划。 ②废水：无生产废水排放。生活污水经建筑下水管进入市政管网，最终进污水厂处理，不设废水监测计划。 ③噪声：本项目噪声源强较小，对外界基本无噪声影响。且项目位于建筑物的3层，其楼上、楼下均为其它企业，项目四个厂界外不具备设置监测点的条件。综合考虑，本项目不设噪声监测计划。 7.环保投资 本项目总投资500万元人民币，其中环保投资为5.5万元，环保投资占总投资的1.1%，环保投资详见表18。 表18 建设项目环保投资明细表 序号 工程项目 治理措施 费用 （万元） 1 噪声治理 洁净间配套风机置于机房内，进行基础减振、安装消声器、软连接 1.5 2 危险废物 厂区内设危险废物暂存间1座，地面防渗处理。经消毒处理的危险废物分类收集后暂存于危废物暂存间。并委托有危险废物处理资质单位处置。 3.5 3 生活垃圾及一般工业固废 分类、集中收集后委托环卫部门统一清运。 0.5 合计 —— 5.5 8.建设项目竣工环境保护验收 本项目建成后，建设单位应及时开展自主环保设施竣工验收工作，并将验收结果向当地环境保护主管部门报备。 本项目环境保护“三同时”工程竣工验收一览表见表19。 表19 项目环境保护“三同时”工程竣工验收一览表 类别 治理对象 治 理 设 施 数量 验收指标 验收指标 废气 无 废 水 生活污水 直排市政污水管网进入鲁岗污水厂 COD≤500mg/L； BOD5≤265mg/L； SS≤400mg/L； NH3-N≤50mg/L 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及鲁岗污水设计进水指标 固 体 废 物 生活垃圾 垃圾桶 - 收集后放入室外生活垃圾箱，依托环卫部门统一收集处置 一般固废 废外包装物等 - 危险废物 危险废物暂存间 1间 危险废物暂存间的设置满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）标准及修改单相关要求；与相关单位签订危废处置协议，定期交有危废资质的单位处置，设置危险物管理台账 噪 声 空调机组 低置于机房内，进行基础减振、安装消声器、软连接 -- 昼间：60dB(A) 夜间：50dB(A) 满足《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 直排市政污水管网进入鲁岗污水 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 生活区 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处置 | 不产生二次污染 |
|  | 实验区 | 废包装物 |  |  |
|  |  | 危险废物 (HW01) | 产生后暂存于危废暂存间内，委托有相关危险废物处理资质单位处置 |  |
| 噪 声 | 实验仪器噪声源强较小；配套空调机组噪声源强70-80 dB(A)，置于设备机房内，通建筑墙体隔声、设置减振软接头，噪声值低于60 dB(A)，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目对周边生态环境无影响。 |

# 结论与建议

一、结论 1. 项目概况 项目名称：干细胞存储及细胞技术的研发与生产项目。 建设单位：保定诺未科技有限公司。 建设性质：新建。 建设规模：年存储干细胞7000份（平均每位客户20份）。 地理位置：保定市惠阳街369号保定中关村创新基地12号楼西单元3层。 劳动定员与工作制度：劳动定员20人，不设宿舍、食堂，年工作250天，8小时工作制。 项目总投资及环保投资：总投资500万元，其中环保投资为5.5万元，环保投资占总投资的1.1%。 实施时间：计划2019年8月开工，2019年10月投入运营。 2 .合理性分析结论 本项目不在《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订）中“鼓励类、限制类、淘汰类”之列，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年版）中的禁止和限制类建设项目，生产设备未列入《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批、第四批）》名单内设备。项目已取得保定国家高新技术产业开发区管理委员会行政审批局备案文件，备案编号：高新区行政审批备字[2019]25号。本项目符合国家和地方产业政策要求；本项目不属于“两高一资”企业，生产过程中不产生有机废气、工业废水，不涉及重金属污染，采用的先进的工艺和设备，与电谷创业园的定位相符。选址合理；本项目建设符合“三线一单”相关要求。 3.环境质量现状评价结论 项目所在区域为环境空气质量不达标区；项目与地表水无直接水力联系；区域区地下水水质达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；区域声环境质量可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4.环境影响评价结论 （1）大气环境影响评价结论 项目建成运营后，建筑物冬季采暖由市政集中供热系统提供，不设食堂及燃油备用发电机，原辅料中使用的少量乙醇作为酒精灯燃料使用，项目运营期间无大气污染物产生。 （2）水环境影响评价结论 项目无生产废水外排，排水主要为员工日常生活污水（洗手、冲厕、洗衣、保洁污水），经卫生间下水管排放。该区域处于市政污水管网收水范围，目前已配套有建全的污水管网。本项目生活污水污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及鲁岗污水处理厂设计进水指标，经市政管网排入鲁岗污水处理厂，不会对区域水环境产生污染影响。 （3）声环境影响评价结论 项目实验室内所用设备均为小型实验仪器，噪声源强较小，运营期主要来自配套空调机组运行时产生的噪声，在采取基础减振、安装消声器、软连接等降噪措施后，再经墙体阻拦后，各厂界噪声贡献值排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类昼间标准，对周围声环境影响较小。 （4）固体废物环境影响评价结论 项目运行过程中的固体废物主要为废弃包装物（一般固废）、生活垃圾、实验过程产生各类废物（危险废物）。废包装物与生活垃圾经收集后由环卫部门收集处置，实验室产生的危险废物经分类收集后，储存于危废暂存间内，委托有相关处理资质单位处置。各类固废均可以得到及时、妥善的处理和处置，不会造成二次污染，对周围环境影响小。 （5）风险分析评价结论 本项目涉及到的危险化学品主要为乙醇和二甲基亚砜，均属于低毒、可燃液体，储存及使用量较小。采取有效地风险防范措施后，对环境存在的风险较小。 5. 环境管理 建立监管制度与机构，以确保项目实施符合环境法规并使环境评价提出的缓解措施得到落实。本项目加强环境管理后，能够有效减少本项目带来的不利环境影响 6.总量控制 结合本项目污染物的产生与排放特性，建议本项目总量控制指标为：SO20t/a、NOx0t/a、颗粒物0t/a、VOCs0t/a；COD0t/a、NH3-N 0t/a、TN0t/a、TP0t/a。 综上所述：本项目符合国家产业政策要求，选址合理。只要建设单位落实报告表提出的各项环保措施，严格执行国家环境保护法规和标准，实现各项污染物达标排放，减轻环境影响程度，从环保角度分析，该项目的建设是可行的。 二、建议 （1）建议本项目建设按表19的内容进行竣工环境保护验收。

预审意见: 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

附件1

委 托 书

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，兹委托河北德龙环境工程股份有限公司编制干细胞存储及细胞技术的研发与生产项目环境影响报告表，望尽快开展工作为盼。

本公司承诺所提供的资料、数据真实、可靠。

委托单位（盖章）：保定诺未科技有限公司

委托代理人（签字）：

联系电话：13832211209

2019年4月1日